## Slide 1
测 量

## Slide 2
测量误差的分类：
系统性误差、随机性误差，还可能出现粗大误差。其中，粗大误差应该剔除掉。

## Slide 3
线性尺寸测量：
游标量具：游标卡尺、游标高度尺、游标深度尺
分厘量具：内径百分尺、外径百分尺、深度百分尺。 应用螺旋副将角位移转变为直线位移。

## Slide 4
圆锥角：锥体直径上两发生线之间的夹角
斜角：圆锥角的一半
锥角测量：正弦尺

## Slide 5
表面粗糙度检测：
光切法显微镜、干涉显微镜
表面粗糙度分为14级，其中5—12级用Ra评定较为准确，也可以用Rz评定，而1—4级和13—14级只能用Rz评定。

## Slide 6
零件直线度检测：
测量平板、V形铁、带架百分表
平面度检测：
测量平板、带架千分表、可调支承（螺旋千斤顶）

## Slide 7
螺纹测量：
螺纹主要参数：螺纹大径（外螺纹顶圆直径、内螺纹根圆直径）；螺纹小径（与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相重合的圆柱直径）；螺纹中径（一个假想圆柱面直径，在此圆柱面上，螺牙厚度与相邻牙间宽度相等）；螺距；螺纹牙型半角。
螺纹百分尺、螺距规、外径百分尺、精密量针

## Slide 8
齿轮测量：
齿轮公法线测量：公法线游标卡尺、公法线百分尺、公法线指标卡规
齿轮齿厚测量：齿轮齿厚游标卡尺

## Slide 9
The End